## Slide 1: Bioplyn výroba

## Slide 2: co je to bioplyn
Bioplyn je produktem metanové fermentace organických materiálů bez přístupu vzduchu (tzn. produkt anaerobního procesu).
Je to směs plynů metanu (CH4), oxidu uhličitého (CO2), vodíku (H2), dusíku (N2) a sulfanu (H2S).

## Slide 3: kde vzniká bioplyn
jak ve volné přírodě např. v tlejících hromadách organického materiálu nebo jako skládkový plyn na komunálních skládkách nebo je cíleně získáván anaerobním procesem v bioplynových stanicích (BPS).
Kultura mikroorganismů rozkládá organickou hmotu na chemicky jednodušší látky až na konečný produkt bioplyn a nerozložitelný zbytek.

## Slide 4: co je odpad
nerozložený zbytek (fugát, digestát) hnojivo. Tento materiál prošel termickým zpracováním, a proto na rozdíl od hnoje je bez zárodků parazitů a dochází při jeho vzniku i k destrukci semen plevelů.
Cíleným jímáním methanu ztrácí např. hnůj či kejda v dvoustupňovém procesu fermentace zápach a výsledný materiál je z hlediska znečištění ovzduší nezávadný.

## Slide 5: cíl výroby bioplynu
je dosáhnout co nejvyššího podílu metanu a co nejnižšího podílu sulfanu. Ten musí být odstraněn před vstupem do kogenerační jednotky využívající bioplyn jako palivo.
Na obsahu metanu (běžný podíl v BPS 45 - 55%) závisí výhřevnost bioplynu (přes 20 MJ/m3).

## Slide 6: suroviny z kterých se vyrábí bioplyn
plodiny pěstované přímo pro výrobu bioplynu, také zbytky ze živočišné výroby, zbytky z jídelen až po exkrementy hospodářských zvířat.
Podstatné je, že kombinace materiálů by měla zachovávat poměr uhlíku ku dusíku tj. C:N 30:1. tato podmínka musí být splněna s ohledem na mikroorganismy, které biomasu zpracovávají.

## Slide 7
Kategorie | Množství bioplynu (m3 na t materiálu)
Kukuřičný šrot, obilí | 300-400
Travní senáž | 140
Kukuřičná siláž | 230
Skrojky z červené řepy | 66
Hovězí hnůj | 48
Prasečí hnůj | 69
Ovčí hnůj | 68
Koňský hnůj | 74
Drůbeží podestýlka | 110
Čerstvá luční tráva | 120
Travní odpad (sečení příkopů) | 95
Odpad ze zeleniny | 148
Komunální bioodpad | 112
Masokostní moučka | 800
Jatečný odpad (po higienizaci) | 690
Kejda prasečí | 55
Kejda hovězí | 40

## Slide 8: zdoje
JÍRA, Patrik. Bioplynové stanice [online]. [cit. 5.5.2013]. Dostupný na WWW: http://profesni-vzdelavani.viarustica.cz/page/bioplynove-stanice