## Slide 1: Vznik bioplynu

## Slide 2: Vznik bioplynu
Bioplyn vzniká v biologickém procesu při němž dochází bez přístupu kyslíku k vytvoření směsice plynů
Vytvořená směsice plynů se skládá z přibližné dvou třetin metanu a jedné třetiny oxidu uhličitého.
Dále se v bioplynu nalézá ještě nepatrné množství vodíku, sulfanu, amoniaku a ostatních stopových prvků

## Slide 3: Proces vzniku bioplynu ve 4. krocích
„hydrolýze“, jsou rozloženy komplexní sloučeniny výchozího materiálu (např. polysacharidy, bílkoviny, tuky) na jednodušší organické sloučeniny (např.: aminokyseliny, monosacharidy, mastné kyseliny). Na tom se podílejí bakterie uvolňující enzymy, které tento materiál rozloží biochemickou cestou

## Slide 4
Vytvořené meziprodukty jsou pak v acidogenezi dále rozkládány kyselinotvornými bakteriemi na nižší mastné kyseliny (octovou, propionovou a máselnou) a na oxid uhličitý a vodík.

## Slide 5
Následně jsou tyto produkty v autogenezi přeměněny bakteriemi na prekurzory (kyselinu octovou, vodík a oxid uhličitý).

## Slide 6
Protože příliš vysoký vodíku je škodlivý pro acetogenní bakterie, musejí tito producenti kyseliny octové utvořit s bakteriemi metanogeneze těsné životní společenství. Při vzniku metanu se spotřebovává vodík.
V „metanogenezi“ je tvořen metan.

## Slide 7
Acidogeneze je proces enzymatické přeměny organických sloučenin na organické kyseliny.
Prekurzor – sloučenina, která se účastní chemické reakce za vzniku jiné sloučeniny
Anaerobní digesce - označuje kontrolovanou mikrobiální přeměnu organických látek bez přístupu vzduchu za vzniku bioplynu a digestátu
Metanogen je organismus, který produkuje metan, tedy je schopný metanogeneze.

## Slide 8: citace
ING. KRATOCHVÍLOVÁ, Zuzana a kol. Průvodce výrobou a využitím bioplynu [online]. [cit. 18.4.2013]. Dostupný na WWW: http://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/Pruvodce_vyrobou_vyuzitim_bioplynu_2.pdf