## Slide 1: Vstupní materiál pro bioplyn

## Slide 2: materiály
Statková hnojiva
Kukuřice
Žitná siláž z celých rostlin
Řepa
Travní siláž

## Slide 3: statková hnojiva
„Hovězí i prasečí kejda se dají díky relativně nízkému obsahu sušiny dobře kombinovat s ostatními substráty. Obtížnější je situace u slamnatého hnoje, neboť ten musí, kvůli svému vysokému podílu sušiny, být zpravidla naředěn, aby byl pumpovatelný

## Slide 4: Tabulka výnosu

## Slide 5: kukuřice
V podnicích, zaměřených na chov dobytka, však může znamenat využití kukuřičné siláže zatížení osevních postupů. Některé bioplynové stanice umí zpracovat kukuřičnou siláž a podobné materiály bez dalších substrátů, přesto se doporučuje fermentovat kukuřičnou siláž jako přídavný substrát s kejdou

## Slide 6: Žitná siláž z celých rostlin
siláž triticale nebo žitná siláž z celých rostlin. Toto obilí má nízké nároky na kvalitu půdy a na podnebí, a proto může být pěstováno v chladnějších oblastech, popřípadě také na lehkých půdách. Výnos zrna žita činí přibližně 5–6 tun z hektaru, poměr zrna ku slámě cca 1:1,6. Z tohoto vyplývá celkový výnos od 13 do 15 tun čerstvé hmoty na hektar.

## Slide 7: Řepa
Řepa se pro výrobu bioplynu hodí zejména díky vysokým výnosům hmoty.
Řepa však vyžaduje vysoké nároky na půdu a podnebí, potřebuje spíše mírné podnebí a hlubokou ornou humózní půdu.Výnosy jsou rozdílné vždy podle půdních předpokladů a pohybují se u cukrové řepy kolem 50–60t/ha.

## Slide 8: řepa
Problémy ovšem nastanou při suchém čistění řep. Ulpívající zemina musí být pokud možno úplně odstraněna, neboť se jinak usadí a nahromadí na dně fermentoru, Také kameny musí být odstraněny ještě před rozdrolením. Neboť řepa i řepný list jsou sklízeny jen sezónně, je potřebné uskladnění, abychom měli substrát po celý rok k dispozici, což se zpravidla děje silážováním drcených rostlin.

## Slide 9: Travní siláž
Pěstování a sklizeň trávy, popřípadě využití travní siláže je dobře mechanizovatelné a zemědělci mají s obděláváním trvalých travních porostů dostatečné zkušenosti. Vždy podle počasí a klimatických podmínek můžeme uvažovat se dvěma až čtyřmi sklizněmi v roce.

## Slide 11: citace
ING. KRATOCHVÍLOVÁ, Zuzana a kol. Průvodce výrobou a využitím bioplynu [online]. [cit. 18.4.2013]. Dostupný na WWW: http://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/Pruvodce_vyrobou_vyuzitim_bioplynu_2.pdf