## Slide 1: Materiál pro bioplyn
Zemědělský průmysl

## Slide 2
Výroba piva
Výroba alkoholu
Výroba škrobu
Získávání cukru
Zpracování ovoce

## Slide 3: Výroba piva
Při výrobě piva vznikají vedlejší produkty, nejvýznamnější pro bioplyn mláto.
Na každých 100 litrů piva vznikne cirka 19,2 kg mláta a další 4kg odpadních materiálů.

## Slide 4: Výroba alkoholu
Výpalky vznikají jako vedlejší produkt při výrobě alkoholu z obilí, brambor i ovoce.
Při výrobě alkoholu obvykle vznikáne na každý litr alkoholu asi 12 krát větší množství výpalků, které jsou v současnosti používány hlavně jako krmivo pro dobytek nebo jako hnojivo.

## Slide 5: Výroba škrobu
Při výrobě škrobu zbrambor vznikají vedle organicky zatížených odpadních vod také tzv. bramborové zdrtky (dřeň).
Dřeň sestává hlavně ze slupek, buňečných stěn a nerozpuštěných škrobových buňek, které zbývají po získání škrobu.
Zkaždých 1000kg zpracovaných brambor vzniká přibližně 240kg drti.
Obvykle jsou zbytky dováženy zemědělcům jako krmivo pro dobytek.

## Slide 6: Získávání cukru
Při zpracovávání cukrové řepy pro výrobu cukru vznikají vedlejší produkty.
Jsou to jednak vyslazené řízky, které odpadávají po extrakcích cukru, a také je to melasa, která je získávána oddělováním cukerných krystalů od zahuštěného cukerného sirupu
Tyto produkty jsou používány jako krmivo pro dobytek.

## Slide 7: Zpracování ovoce
Při zpracovávání vinné révy a ovoce na víno a ovocnou šťávu z plodů vznikají také výlisky či matoliny, které jsou pro svůj stále vysoký obsah cukrů přednostně využívány jako surovina pro výrobu alkoholu (tzv. mlátovice).
Své použití však nacházejí také jako krmivo pro dobytek nebo jako základní materiál kvýrobě pektinu.
Na 100litrů vína, popříp. ovocné šťávy z plodů odpadá cca 25kg a na 100litrů nektaru zplodů kolem 10kg výlisků.

## Slide 8: citace
ING. KRATOCHVÍLOVÁ, Zuzana a kol. Průvodce výrobou a využitím bioplynu [online]. [cit. 18.4.2013]. Dostupný na WWW: http://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/Pruvodce_vyrobou_vyuzitim_bioplynu_2.pdf