## Slide 1: Materiály pro bioplyn
BRKO

## Slide 2: Co je to BRKO?
BRKO
je zkratka pro biologicky rozložitelné komunální odpady

## Slide 3: BRKO
Jedná se o biologicky rozložitelné odpady, které lze za určitých podmínek také využít k výrobě bioplynu. Jedná se například o separované odpady z domácností (zbytky z kuchyní, údržby zahrad), z údržby obce (např. travní seč, prořezy stromů apod.) a zčinnosti živnostníků, restaurací a jídelen. Případně můžeme hovořit také ovyužití odpadů z jatek.

## Slide 4
Za komunální bioplynovou stanici tedy lze považovat zařízení zpracovávající převážně komunální bioodpady.
Souhrnně nazývané zkratkou BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad), vzařízení tohoto typu je možné zpracovat také některé další průmyslové bioodpady, např. vybrané jateční odpady, odpady z potravinářské výroby a zpracování apod.

## Slide 5: BRKO
Dle POH ČR (Plán odpadového hospodářství České republiky) jsou jako BRKO specifikovány odpady uvedené v tabulce 1.
V BPS (bioplynová stanice) lze běžně zpracovat bioodpady označené v tabulkách (2) šedě, některé ovšem vyžadují další úpravu. (tabulka 2)

## Slide 6: Tabulka 1

## Slide 7: Tabulka 2

## Slide 8: Tabulka 2

## Slide 9: Tabulka 2

## Slide 10: BRKO ve městech
Největší podíl BRKO vsoučasnosti tvoří materiál zúdržby zeleně, kterého je zejména ve větších a středních městech značné množství v řádu stovek tun za rok.

## Slide 11: Odpady z údržby zeleně, trávníků apod.
Díky péči o parkové plochy a zazeleněné okraje silnic vzniká množství odpadů.
Tento odpad musí být při použití na bioplynový substrát silážován, neboť jsou sezónního charakteru.
Jedná se odobře zfermentovatelný přídavný substrát, na základě vysokého obsahu sušiny ho ale nelze doporučovat coby monosubstrát.
Před zpracováním musí být materiál zbaven větví a kamenů a homogenizován.

## Slide 12: citace
ING. KRATOCHVÍLOVÁ, Zuzana a kol. Průvodce výrobou a využitím bioplynu [online]. [cit. 18.4.2013]. Dostupný na WWW: http://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/Pruvodce_vyrobou_vyuzitim_bioplynu_2.pdf