## Slide 1: Ekologické zpracování pneumatik

## Slide 2: Ekologické zpracování pneumatik
Pneumatiky po své životnosti nemusí zůstat ležet na skládkách, ale dají se smysluplně využít.

## Slide 3: Ekologické zpracování pneumatik
Použité pneumatiky jsou totiž významnou součástí stále stoupajícího množství odpadu z automobilů.
Environmentální rizika spočívají převážně v požadavcích na jejich skladování – pneumatiky zvyšují riziko požáru se vznikem toxických plynů, riziko průsaku toxických látek a jsou těžko biodegradovatelné (biologicky rozložitelné).

## Slide 4: Postup zpracování pneumatik
Zpracování pomocí obřích mlýnů
- Tyto mlýny pneumatiky natrhají na kusy o velikosti 10×10 cm

## Slide 5: Postup zpracování pneumatik
2) Oddělení kovu
- o kov (ocel) se postará obří magnet, který bývá součástí linky
- ocel je dodávána do oceláren, kde je znovu zpracována

## Slide 6: Postup zpracování pneumatik
3) Oddělení textilu
- textil je oddělován pomocí venkovních sil, ve kterých se pomocí proudění vzduchu a rozdílné hmotnosti odděluje textil od pryže
- textil je pak míchán s minimem granulátu a používán například coby podestýlka v některých hipodromech a stájích

## Slide 7: Postup zpracování pneumatik
- po celém tomto procesu oddělování textilu a ocele zbude z rozemleté pneumatiky čistý pryžový granulát
- konečným produktem tohoto mechanického zpracování je drť s různou frakcí zrna

## Slide 8: Čistý granulát

## Slide 9: Druhy pneumatik
Zpracovat lze pneumatiky:
- Osobní
- Nákladní – lehké, těžké
- Traktorové
- Motorkové

## Slide 10: Možnosti využití
Samostatný granulát
Lisované desky z granulátu
- jsou elastické, vodopropustné, nehořlavé
- odolné proti větru a UV záření
- zdravotně nezávadné
- tlumí zvuky
- mají vysokou životnost

## Slide 11: Možnosti využití
plnivo při výrobě některých typů pneumatik
2) součást sportovních
povrchů, fotbalových
trávníků
3) součást podkladů v exteriérech i interiérech

## Slide 12: Možnosti využití
4) elastická součást povrchů jízdáren a jezdeckých hal
5) výstavba hracích ploch
a hřišť
6) dopravní stavitelství

## Slide 13: Možnosti využití
8) součást protihlukových stěn
9) součást modifikovaných asfaltových směsí
10) hadice, dopravníkové pásy atd.

## Slide 14: Zdroje
Priorita: měsíčník Operačního programu Životního prostředí. 2013, roč. 12
www.sycorex.cz