## Slide 1: Biochemická konverze

## Slide 2: Biochemická konverze
(mokrý proces) do této skupiny konverze biomasy patří alkoholová fermentace, aerobní fermentace (kvašení) a anaerobní fermentace.

## Slide 3: Alkoholová fermentace
C6H12O6→2CH3CH2OH+2CO2 katalyzátorem této reakce je enzym (obsažený v kvasinkách), který urychluje přírodní procesy, CH3CH2OH je Ethanol (alkohol–líh). Toto kvašení probíhá bez přístupu vzduchu. Alkohol je velice dobré palivo a v některých případech může být náhražkou za kapalná fosilní paliva. Zdrojem pro alkoholové kvašení ve velkých objemech vhodné pro energetické využití je cukrová třtina, která se nejvíce pěstuje v Brazílii, proto je tam nejvíce tento druh paliva i využíván.

## Slide 4: Aerobní fermentace
CH3CH2OH+O2→CH3COOH+H2O jedná se o pokračování kvašení (předchozího procesu) v případě, že prostor není uzavřen a je přiváděn vzduch. Je nutná přítomnost octových bakterií. Výsledkem může být např. kyselina octová (ethanová kyselina) a voda (mezi přeměnou alkoholu na octovou kyselinu provází vznik mezi produktů jako je acetaldehyd. Známý je tento jev, kdy po otevření láhve vína začne kysnout. Ocet obsahuje pouze 5 až 8 % kyseliny octové.

## Slide 5: Anaerobní fermentace
C6H12O6→3CH4 + 3CO2 spočívá v mikrobiologické transformaci organických složek zvířecích exkrementů a jiné vhodné biomasy v podmínkách bez přístupu vzduchu při mírně zvýšené teplotě (35 až 35°C) přičemž vznikne bioplyn a stabilizované hnojivo či kompost. Bioplyn obsahuje 55 až 60% CH4, 40 až 45% CO2 a jiné plyny (1% sirovodík...). CH4 se nazývá methan, který má velkou výhřevnost, ovšem při tomto procesu se uvolňuje velké množství vody a čpavku, což může způsobovat korozi zařízení.

## Slide 6
Tento způsob zplyňování biomasy se často používá u tzv. bioplynových stanic, u kterých se vzniklý plyn spaluje ve spalovacích motorem se el. generátorem. K anaerobní fermentaci na bioplynových stanicích v ČR se používají velké nádrže (cca o objemu 4 000 m3) do kterých se dávkuje kejda obvykle velké množství nařezané kukuřice. Plyn se jímá do rozvodu plynu a rozpadlá biomasa ve formě řídké "kaše" (tzv. fermentovaný substrát) se odčerpává mimo zásobník a většinou se používá jako hnojivo.