## Slide 1: Termochemická konverze

## Slide 2: Termochemická konverze
(suchý proces) do této skupiny konverze biomasy patří spalování, zplyňování a pyrolýza

## Slide 3: Spalování
Při spalováním hoří pevný uhlík případně vodík obsažený v palivu i unikající plynné látky z biomasy ve společném prostoru (topeniště). Vzduch je pokud možno přiváděn ve všech částech topeniště. Některé chemické reakce organických prvků s kyslíkem při hoření

## Slide 4: Zplyňování
Při zplyňování (nedokonalé spalování) hoří pevný uhlík obsažený v palivu v jiné častí spalovacího zařízení než unikající plynné produkty (ty není nutné ihned spalovat, ale mohou se odvádět a využívat mimo zplyňovací zařízeni). Na obrázku níže je zjednodušený řez teplovodním zplyňovacím kotlem s pevným ložem na ohřev vody pro ústřední vytápění, ve kterém je palivem kusové dřevo. Do horní komory, která je zároveň i zásobníkem paliva je přiváděn vzduch jehož množství je podstechiometrické.

## Slide 5
Zde hoří především uhlík na CO (typický produkt nedokonalého spalování–druhá rovnice uvedená v) a CO2. Přitom dochází k uvolnění dalších hořlavých plynů z termického rozpadu dřeva. Vzniklé spaliny a plyn jsou vedeny do spalovací komory, kde je přiveden další vzduch (sekundární), kde shoří vzniklé CO a další hořlavé plyny. Vzniklými horkými spalinami se ohřívá voda. Při zplyňování v zařízení s pevným ložem probíhá hoření při atmosférickém tlaku a nižších teplotách.

## Slide 6
Dále se uvolňují dehtové látky a odpadní fenolové vody [6]. Existují i jiné způsoby zplyňování [3], ale podstata zůstavá stejná. Například zplyňování při tlaku až 2,5 MPa teplotách 850°C až 1000°C. Toto zplynění probíhá vefluidních generátorech. Při těchto teplotách dochází k rozkladu dehtů, fenolů i mastných kyselin na spalitelné plyny. K vysokotlakému zplyňování je zpravidla přistoupeno kvůli tomu, aby generátorový plyn byl co nejčistší (typické objemové složení 8 až 10% CO, 4 až 8% CH4, 8 až 12% H2, 11 až 8% CO2, 7 až 10% H2O, zbytek je N2, potom je výhřevnost vyrobeného plynu 2,5 až 8 MJ/m3n, ale existují i způsoby zplyňování, u kterých je podíl dusíku mnohem menší a výhřevnost až 14 MJ/m3n).

## Slide 7
Tento plyn nebývá okamžitě spalován za pomocí primárního vzduchu ale zbaven tuhých částic (filtry) a chlazen. Vzniklý plyn je potom dále využit třeba jako palivo do spalovacího motoru kogenerační jednotky nebo je možné ještě horký plyn převést pomocí syntézy na kapalné palivo. Výhodou zplyňování je vysoká účinnost využití energie v palivu a nižší škodlivé emise oproti klasickému spalování. Nevýhodou je složitější zařízení.

## Slide 8
1 zásobník paliva; 2 spalovací komora; 3 žárotrubný kotel; 4 odvod spalin; 5 vzduchový ventilátor; 6 přívod primárního vzduchu; 7 přívod sekundárního vzduchu; 8 palivo (kusové dřevo); 9 hoření pevného uhlíku a tvorba hořlavých plynů; 10 hoření plynů; 11 spalinová klapka (slouží k rozdělání ohně, kdy je otevřena v okamžiku, kdy se začne dřevo zplyňovat se tato klapka uzavře); 12 přivod studené vody; 13 odvod teplé vody; 14 víko zásobníku paliva; 15 obslužné víko spalovací komory (odběr popela); 16 čistící víka kotle; 17 ovládací panel.

## Slide 9: Pyrolýza
je termický rozklad biomasy bez přístupu kyslíku. Tímto způsobem se vyrábí například dřevěné uhlí. Většina v současné době provozovaných pyrolýzních systémů je založena na termickém rozkladu odpadu v rotační peci vytápěné zevně spalinami, které vznikají z následného spalování pyrolýzních plynů v tzv. termoreaktoru. K ohřátí biomasy lze použít přímo i horkého inertního plynu (neobsahující kyslík).

## Slide 10
V závislosti na dosažené teplotě, lze při pyrolytickém procesu pozorovat řadu dějů, které je možné pro jednoduchost rozdělit do 3 teplotních intervalů. V oblasti teplot do 200°C dochází k sušení a tvorbě vodní páry fyzikálním odštěpením vody. Tyto procesy jsou silně endotermické. V rozmezí teplot 200 až 500°C následuje oblast tzv. suché destilace. Zde nastává ve značné míře odštěpení bočních řetězců z vysokomolekulárních organických látek a přeměna makromolekulárních struktur na plynné a kapalné organické produkty a pevný uhlík. Ve fázi tvorby plynu v oblasti teplot 500 až 1200°C jsou produkty vzniklé suchou destilací dále štěpeny a transformovány. Přitom jak z pevného uhlíku, tak i z kapalných organických látek vznikají stabilní plyny, jako je H2, CO, CO2 a CH4. Produkty pyrolýzního rozkladu kusového dřeva jsou uvedeny v tabulce níže.

## Slide 11
Zahříváním dřeva bez přístupu vzduchu nezačne hořet pevný uhlík z něhož se skládá zbytek dřeva pokud teplota nedosáhne na teplotu hoření uhlíku–vznikne dřevěné uhlí, které se využívá například ke kování, jako palivo pro grilování (dřevěné uhlí je totiž čistý uhlík a tedy produktem spalování je pouze CO2, který je bezbarvý a bezzápachu, což je při opékání to nejpodstatnější, pokud by se topilo dřevem tak vlivem velkého prchavého podílu by oheň dýmil a jeho kouř by obsahoval velice mnoho pro přípravu jídla nežádoucích látek) nebo i jako hnojivo.

## Slide 12
Tabulka ukazuje produkty rozpadu dřeva při pyrolýze za dokonalých podmínek. Při běžném pyrolýzním rozpadu je množství vzniklého uhlí nižší, přibližně 10%, zvýší se tedy poměr vzniklých plynných produktů.