## Slide 1: Fyzikálně-chemická

## Slide 2: Fyzikálně-chemická
(lisování, drcení) tímto procesem vzniká například řepkový olej, který se pomocí rafinace vylisovaného oleje například z Řepky olejné může využívat jako tzv. bionafta.

## Slide 3: Methylester – biomafta – výroba
Z chemického hlediska je bionafta methylester mastné kyseliny a označuje se také jako FAME (Fatty Acid Methylester). Jde o kombinaci rostlinné mastné kyseliny a methanolu. Čistý rostlinný olej tedy není možné zaměnit za bionaftu, je ale v podstatě jejím základem.
Při výrobě bionafty probíhá s použitím katalyzátoru reakce mezi olejem a methanolem. Přitom se od glycerinu odštěpí řetězce mastné kyseliny a spojí se s methanolem na methylester mastné kyseliny - bionaftu. Při následném čištění se z bionafty odstraní zbývající glycerin, který najde uplatnění v jiných oborech.
Suroviny pro výrobu bionafty jsou v různých regionech rozdílné. Například v USA se používají sójové boby a v Malajsii palmový olej. V Evropě jsou nejčastěji používanými výchozími surovinami řepka, sója a slunečnice.

## Slide 4
Seznam věcí, které potřebujeme na výrobu jedné nádrže - 120 litrů bionafty
GWO 120 procesor umístěný ve větrané místnosti (garáž nebo přístřešek), kde není nebezpečí otevřeného ohně, bez volného pohybu dětí a zvířat.
Osobní ochranné pomůcky včetně brýlí, chemicky odolné rukavice, vhodný oděv chránící pokožku "dlouhý rukáv u košile, dlouhé kalhoty"
120 litrů nového rostlinného oleje. V tomto případě můžeme olej ihned zahřívat. V případě použití již použitého fritovacího oleje je potřeba až 130 litrů. Předfiltrování a odvodnění je v tomto případě nutné.
titrační sada, kterou při nákupu procesoru obdržíte zdarma
24 litrů methanolu. Při použití našeho návodu je tato dávka maximání. Při samotné výrobě, na základě zkušeností, může být dávka nižší
katalyzátor - v našem případě používáme Potasium Hydroxid KOH „louh draselný" .
Video

## Slide 5: Bionafta
Alternativou ke klasické motorové naftě je v ČR bionafta a směsná motorová nafta. Je to umožněno právními předpisy, zejména zákonem o spotřební dani. Předmětem daně jsou metylestery mastných kyselin (FAME), metylestery mastných kyselin řepkového oleje (MEŘO) a směsná motorová nafta s nejméně 30 % MEŘO (SMN B30).
Využití bionafty v praxi bylo ověřováno mezi jinými třemi případovými studiemi.

## Slide 6
Bionafta je název pro nízkomolekulární estery vyšších mastných kyselin a používá se jako alternativa za ropná paliva Surovinou pro výrobu bionafty jsou olejnaté plodiny, zejména řepka, palmový olej, slunečnice, sója nebo konopí. Jelikož se dají všechny vedlejší produkty dále využít, výroba bionafty je v podstatě ekologická a bezodpadová.

## Slide 7: Rudolf Diesel
Nápad využívat rostlinný olej k pohonu strojů vznikl již v roce 1895, kdy Rudolf Diesel vynalezl první dieselový motor poháněný rostlinným olejem. Diesel představil svůj motor na Světové výstavě v Paříži v roce 1900 a jako palivo použil olej z burských oříšků.

## Slide 8: citace
GWO. Postup výroby Bionafty [online]. [cit. 25.3.2014]. Dostupný na WWW: http://www.gwoil.cz/cs/princip-premeny