## Slide 1: Moderní větrné elektrárny
Vývoj, technické parametry, principy fungování a situace ve světe

## Slide 2: Moderní větrné elektrárny
Masivní rozvoj větrných elektráren stejně jako ostatních obnovitelných zdrojů začal v 70.letech v souvislosti s ropnými šoky
Průkopníky v tomto oboru byli především firmy z Dánska, Německa a částečně USA, které začali jako první instalovat větší množství VTE
První šíroce používané větrné elektrárny měly výkon 10-20 kW, průměr rotoru 10-20 m a výšku stožáru 10-25 m
Postupem doby byl přejat dánský model větrné elektrárny, který obsahuje trojlistý rotor rotující kolmo k zemi a jeho stožár je celokovový tubus, který se používá v Evropě a nebo příhradový stožár, což je typ, který byl dříve velice rozšířen v USA
V současné době je až na velmi vysoké výjimky uplatňován spíše tubus než příhradový stožár a to i v USA
První větrné elektrárny musely být stavěny v lokalitách s velmi silným větrem bez terénních překážek či stromů – pobřeží, průsmyky

## Slide 3: Moderní větrné elektrárny
První větrné elektrárny měli pouze fixní postavení rotoru, kterému se nenatáčeli lopatky podle intenzity větru
Nevýhodou byl také vysoký počet otáček, který představoval značné riziko pro ptactvo a také jejich hlučnost byla vyšší.
Jeden z nejznámější početných projektů větrných elektráren je v kalifornském průsmyku Altamond Pass, který si zahrál v několika filmech a je proslaven i poměrně velkým počtem zabitých ptáků
Tento projekt má několik tisíc malých větrných elektráren a nelze očekávat , že by nepůsobil ptactvu ztráty
Tento projekt je již v současnosti na konci své životnosti, pokud již není rozebrán
Mezi první úspěšné výrobce lze od počátku zařadit dánskou firmu Vestas, která byla po dlouhou dobu největším světovým výrobcem

## Slide 4: Atypické větrné elektrárny
Během vývoje se objevilo několik zajímavých variant větrných elektráren
Prvním jsou větrný elektrárny s dvojlistým rotorem, což je model, který je stále vyráběn a firmy jej uplatňují na trhu
Naopak více než třílisté rotory se dnes již nepoužívají
Pokusy s větrnými elektrárnami, jejichž rotor rotoval rovnoběžně se zemí byly postupně zastaveny a dnes již se prakticky nepoužívají
Vedly ale ke smělým plánům v Austrálii, kde existují návrhy a větrné elektrárny v pouštích, které jsou jakoby na vrcholu obrovitého skleníku, jehož komín obsahuje rotor větrné elektrárny
Tento skleník by měl ohřívat vzduch, který by stoupal vzhůru a poháněl tak rotor
Již v 70. letech vzniklo několik prototypů větrných elektráren o výkonu několika megawatt, kdy poznatky z jejich provozu pomohly posunout vývoj dalších typů

## Slide 5: Moderní větrné elektrárny
U velkých výrobců ovšem vývoj šel pomalým zvyšováním základních parametrů spíše než skokovým navýšením
V 80. letech to byly větrné elektrárny o výkonu desítek kilowatt a v 90.letech se jejich velikost zvětšila na 1000kW s průměrem do 60m
Po roku 2000 se objevují dnes již převládající VTE o výkonu 2MW s průměrem 80-92 metrů
Od nového tisíciletí také začal výrazný vývoj velkých elektráren určených k výstavbě do moře – offshore nebo těsně na mořské pobřeží
Dnešní největší elektrárny určení pro vnitrozemí mají největší velikost rotoru kolem 100 metrů a výkon 2,5 až 3MW
Do budoucna je větší velikost vnitrozemských elektráren problematická s ohledem na obtížnost transportu listů, které jsou již dnes 45-50m dlouhé
Offshorové elektrárny takováto omezení nemají a proto mohou mít dnes výkon 4,5-6 MW a průměr až 126m
Dnes se již testují generátory o výkonu 8-10MW, které budou mít průměr až 150m

## Slide 6: Princip fungování VTE
Větrná elektrárna funguje na principu tlaku větru, který pohybuje lopatkami a daná energie je přes osu rotoru přenášena přes převodovku do generátoru, kde je indukována elektrická energie
Množství vyrobené energie je závislé na velikosti rotoru, tj. ploše kterou opisuje, tvaru rotoru a také na rychlosti a hustotě vzdušného proudu, který prochází přes rotor
Velikost energie větru vzrůstá s třetí mocninou rychlosti, což má v praxi za následek poměrně strmý nárůst výkonu větrných elektráren, které začínají dodávat do sítě při rychlosti 3-4 m/s a plného výkonu dosahují při 11-13 m/s
Při vyšší rychlosti se mění nastavení lopatek, které končí při rychlosti 25-30m/s nastavením do praporu a odstavením VTE aby nedošlo k poškození
Větrná elektrárny se vyvrátí při rychlosti větru cca 250km v hodině
Ve vyšších vrstvách nad zemí jsou nižší turbulence a také vyšší stejnoměrnost a rychlost proudění větru, což má za následek větší a pravidelnější výrobu elektřiny
Trojlistý rotor větrné elektrárny je schopen vytěžit cca 1/3 energie která v daný moment prochází přes jeho plochu

## Slide 7: Princip fungování VTE
Vzhledem k těmto pravidlům je tedy možno odvodit, že ideální větrná elektrárna se nachází uprostřed vodní plochy – ideálně moře, nad úrovní vln, kde je nejvyšší hustota ovzduší a také rychlost větru je značná
Offshorové parky velkých větrných elektráren mají v průměru vyšší roční výrobu elektrické energie, která se pohybuje v rozmezí 35-50% v porovnání s 25-30% které v průměru dosahují větrné parky umístěné na pevnině
Nevýhodou offshorových větrných elektráren je ovšem jejich vysoká cena, která je dána především nutností speciálních základů určených pro vodu s hloubkou prozatím až 30 m
Offshorové větrné elektrárny se v budoucnu stanou velice důležitými zdroji energie, o čem svědčí rozsáhlé plány přímořských států, které počítají s instalacemi na úrovni desítek tisíc MW
Nejvíce offshorových větrný parků má v současnosti nainstalována Velká Britanie a Dánsko, následované Nizozemím, Švédskem, Belgii a Irskem
Veliké plány do budoucna mí i Německo a Francie, které v současnosti nemají offshorové větrné parky

## Slide 8: Větrná energetika ve světě
V několika posledních letech se stávají větrné elektrárny velice významnou součástí světové energetiky, jak je možno pozorovat z následujícího grafu

## Slide 9: Větrná energetika ve světě
Větrné elektrárny tvoří významnou složku průmyslové výroby některých zemí světa
Do výroby větrných elektráren jsou zapojeny nejvýznamnější světové strojírenské firmy jako jsou Siemens, General Electric, Mitsubishi, Alstom, které přímo vlastní devizy výroby větrných elektráren
Další firmy jsou zapojeny do výroby jednotlivých součástí – ABB, Siag
Akcionářem firmy Multibrid je francouzská státní firma AREVA, která je jedním z několika málo světových výrobců jaderných elektráren
V posledních letech zažívají obrovský růst trhy větrných elektráren především v USA, Číně a také Indii, které začínají významně dohánět EU, kde je v současnosti nainstalována asi polovina výkonu všech větrných elektráren
Výhodou evropských výrobců v celosvětovém měřítku je nejen to, že dokázali z loňských cca 27GW vyprodukovat asi 60%, ale i to, že velká část čínských větrných elektráren je vyrobena v licenci evropských firem
Pro globální svět je ovšem také typické, že evropské výrobce začaly kupovat i firmy z Indie, Číny i Arabských zemí

## Slide 10: Větrná energetika v Evropě
Evropská větrná energetika zažívá svůj vzestup již několik desetiletí, což je umožněno především politickou a tím pádem i ekonomickou podporou daným projektům, která musela být výrazná především v úvodních etapách vývoje
Je pravdou, že i když tržní ceny elektrické energie v některých zemí již byly vyšší než regulované ceny energie z větrných elektráren, je nutno jejich cenu do budoucna regulovat především s ohledem na prozatím nevyřešená problém stability dodávek
Ovšem zároveň je pravdou, že v praxi prakticky neexistuje energetické odvětví, které by nebylo masivně podporované nejen ve fázi vývoje nových produktů – např. atomové elektrárny, ale i ve fázi likvidace oboru – uzavírka dolů
Jenom Německo do uzavírky a porúrských černouhelných dolů je nuceno investovat částku kolem 30 miliard Eur, která se vztahuje pouze k budoucímu vývoji a nezahrnuje minulé náklady
Českou republiku stojí vyčištění lokalit po uranové těžbě asi 120 miliard korun, přičemž tyto prostředky jsou hrazeny ze státních rozpočtů, nikoliv z tržeb za elektrickou energii

## Slide 11: Meziroční nárůst instalací v Evropě

## Slide 12: Souhrn instalovaného výkonu v Evropě

## Slide 13: Instalovaný výkon v zemích Evropy

## Slide 14: Instalovaný výkon v zemích Evropy

## Slide 15: Energetika v EU
V roce 2008 bylo v Evropě instalováno 23 851 MW nových energetických zdrojů, z čehož největší část připadla na větrné elektrárny, které byly následovány plynovými
Uhelné elektrárny, elektrárny spalující ropné produkty a jaderné elektrárny jsou v posledních letech spíše na ústupu, i když se očekává masivnější oživení ve výstavbě jaderných elektráren
EU má v současné době nainstalováno 751 GW elektrického výkonu, z čehož uhlí tvoří 29%, plyn 22%, jádro a voda obojí 16% a vítr 8%
V roce 2008 větrné elektrárny vyrobily asi 4% evropské výroby elektřiny
Evropská unie bere větrnou energetiku a další OZE velice vážně o čemž svědčí i následující graf, který ukazuje kolik bylo instalováno jednotlivých zdrojů energie od roku 2000 do roku 2008
Za povšimnutí stojí i konec daného grafu, který ukazuje kolik jakých energetický zdrojů bylo v daném období zastaveno
Do budoucna bude tento trend pokračovat u uhelných elektráren a vzhledem ke konci životnosti i u mnohých jaderných, které budou jen velice pomalu nahrazovány novými jadernými bloky, což je způsobeno i jejich dlouhým obdobím výstavby

## Slide 16: Instalovaná kapacita všech zdrojů elektřiny v EU v období 2000-2008

## Slide 17: Budoucí trendy ve vývoji a významu větrné energetiky
Vzhledem ke snaze snížit růst závislosti EU na zahraniční zdrojích surovin, politice ochrany klimatu a celkové politice OZE není překvapivé, že si EU do budoucna stanovila ambiciózní cíle i ohledně výstavby větrných elektráren
EU očekává,že v roce 2020 stoupne výroba elektřiny z větru na 477 TWh oproti 82 TWh v roce 2006 a překoná tak vodní energetiku s plánovanými 384 TWh
Značná část větrné energetiky bude vyrobena v offshorových elektrárnách, které jsou všeobecně považovány za velice perspektivní a již v současnosti jsou naplánovány a nebo rozestavěny offshorové projekty s více než 30 000 MW, které mají být dokončeny do roku 2015
Vzhledem k faktu, že většina plánovaných offshorových elektráren má výkon 4-6MW není počet elektráren tak vysoký jako u plánovaných onshorových větrných elektráren s výkonem 2-3MW
Offshorové projekty jsou v současnosti spíše doménou Evropy, i když takovéto projekty se budou v budoucnu realizovat i jinde na světe, což umožní mít výkonné zdroje energie i v blízkosti velkých světových metropolí, které jsou často i přístavy

## Slide 18: Budoucí trendy ve vývoji a významu větrné energetiky
Větrná energetika stejně jako další OZE mají před sebou poměrně významný vývoj, neboť si již mnoho zemí světa uvědomuje, a to včetně těch nejrychleji se rozvíjejících, že jednostranné vyčerpávání omezených fosilní zdrojů není v delším časovém horizontu udržitelné, a že jediné opravdu dlouhodobé řešení je přechod na obnovitelné zdroje energie, které jsou jedním ze symbolů udržitelného rozvoje
Větrné, vodní, geotermální a sluneční elektrárny navíc mají tu výhodu, že nejsou omezeny potřebou dodávky vstupních surovin a tedy jim nehrozí výkyv cen komodit na burze, jak se to děje u biomasy
V současné ekonomické krizi si význam podpory OZE uvědomuje nejen EU, která na OZE vyčlenila značnou část podpůrného ekonomického balíčku, ale i USA, kde nová Obamova administrativa nasměrovala značnou část finanční podpory právě na OZE a to nejen z důvody ochrany klimatu a snížení energetické závislosti na zahraničí ale zajisté i z důvodu podpory odvětví s významným ekonomickým potenciálem

## Slide 19: Zdroje
Zdrojem jsou především internetové stránky
European Wind Energy Association www.ewea.org
Global Wind Energy Council www.gwec.org
Česká společnost pro větrnou energii www.csve.cz
Informace dostupné průběžně z medií –Internet a noviny a různých odborných časopisů věnujících se energetice a větrné energetice:
- Wind Power Monthly, Neue Energie, Energetika, Sun and Wind Energy