## Slide 1: Silové účinky el. proudu

## Slide 2: Síla působící v magnetickém poli na vodič ve kterém prochází proud.
Nejdříve jeden pokus: vložíme-li volně vodič mezi póly trvalého magnetu a připojíme-li ho na el. napětí, tak aby jím procházel el. proud zjistíme, že se o trošku vychýlil.
Příčinou tohoto jevu je to, že mag. pole vodiče a mag. pole trvalého magnetu na sebe vzájemně působí.

## Slide 3
Vztah pro výpočet této síly zní takto:
F= B*I*l [T, A, m]
l je aktivní délka vodiče
Tento vztah platí jen pokud jsou-li indukční čáry kolmé k vodiči. Nezávisí na tom zda mag. pole je vybuzeno trvalým magnetem nebo jiným elektromagnetem.
Jen pro zajímavost tento jev se využívá např. u elektromotorů.

## Slide 4: Pravidlo levé ruky pro směr síly
Položíme levou ruku pod vodič tak, aby indukční čáry směřovaly do dlaně a prsty ukazovaly směr proudu, Pak nám palec ukáže směr síly.
Uvedený vztah platí jen tehdy jsou-li indukční čáry kolmé k vodiči.

## Slide 5: Lenzovo pravidlo
Napětí indukované pohybem má podle Lenzova pravidla takový směr, aby jím vyvolaný indukovaný proud působil svými silovými účinky proti příčině jeho vzniku.Zkráceně pohybujeme-li vodičem v rovině kolmé k indukčním čarám, síla působící na vodič má vždy opačný směr než je směr rychlosti pohybu.

## Slide 6: Síla působící mezi dvěma vodiči
Položíme-li vedle sebe dva vodiče v nichž prochází el. proud vytvoří každý kolem sebe magnetické pole. Tyto dvě pole na sebe budou působit silami. a jak???
Je-li směr proudů stejný, vodiče se budou přitahovat, nebo odpuzovat je-li směr proudů opačný.

## Slide 7: Vztah pro výpočet velikosti síly
Při průchodu jmenovitých proudů je síla velmi malá, tudíž jej můžeme zanedbat, ale při zkratu, kdy tudy mohou téci až 100kA mohou elektrodynamické síly mezi vodiči zničit zařízení. Proto musíme při navrhování s těmito silami počítat.
F= m/2p * (I1*I2*l) / d