## Slide 1
Úspora energie v naší škole
Autoři: Tomáš Ondráček, Jan Poisl, Vladimír Horák
Vedoucí projektu: Daniel Ulrich
ENERSOL 2012
Notes: Dobrý den, jmenuji se Jan Poisl, jsem žákem Střední školy v Hradci Králové, studuji 3. ročník oboru Informační technologie a reprezentuji Královéhradecký kraj projektem s názvem „Úspora energie v naší škole“

## Slide 2
Náš projekt
Používání LED osvětlení zažívá poslední dobou velký rozmach. Svítivost bílých LED je dnes srovnatelná s kompaktními úspornými zářivkami a jistě bude časem ještě vyšší. A tak jsme se rozhodli vyrobit LED světlo a porovnat se zářivku na chodbě v naší škole.
Notes: Dobrý den, chtěl bych Vám představit náš projekt pro soutěž Enersol. Jedná se o LED světlo určené k osvětlení chodeb. Posuďte sami, jak se nám projekt povedl.

## Slide 3
Žárovka
19. století
Notes: Thomas Alva Edison je považován za vynálezce žárovky. Nebyl první, ale byl první, kdo prodloužil životnost žárovky z několika okamžiků, na tisíce hodin a udělal z ní běžný spotřební předmět. Na výrobě Edisonovy žárovky se podílel i vyhlášený německý sklář českého původu Böhm.

## Slide 4
Žárovka
Za vynálezce je považován: Thomas Alva Edison (21.10. 1879).
Princip spočívá v rožhavení Wolframového vlákna.
Baňka je vyplněna inertními plyny nebo je z ní vysát vzduch.
Notes: Thomas Alva Edison je považován za vynálezce žárovky. Nebyl první, ale byl první, kdo prodloužil životnost žárovky z několika okamžiků, na tisíce hodin a udělal z ní běžný spotřební předmět. Na výrobě Edisonovy žárovky se podílel i vyhlášený německý sklář českého původu Böhm.

## Slide 5
Žárovka
Jednoduší, levnější a úspornější výroba
Ekologicky nezávadná
Světelné spektrum je velmi podobné slunečnímu
Nízká energetická účinnost
Kratší životnost (kolem 1000 hodin)
Výhody
Nevýhody
Notes: Skutečným vynálezcem žárovky je americký hodinář německého původu Heinrich Göbel, který na její princip přišel už v roce 1854 a žárovky s bambusovým vláknem sám vyráběl.

## Slide 6
Žárovka
Notes: Jako první budova v Evropě, bylo žárovkami osvětleno Mahenovo divadlo v Brně a to už v roce 1882. Přesně po 130 letech budou, na základě rozhodnutí Evropské unie, klasické žárovky definitivně staženy z trhu.

## Slide 7
Žárovka

## Slide 8
Zářivka
20. století
Notes: Zářivka, hlavně její kompaktní verze, byla další alternativou žárovek, ale zcela ji nenahradila. Její delší životnost se v praxi nepotvrdila. A tak se používají tam, kde se svítí dlouho.

## Slide 9
Existuje ve dvou variantách – v kompaktní podobě, nebo jako trubice.
Zářivka
V zářivkové trubici jsou umístěny páry rtuti a argonu a tím se stává ekologickou zátěží.
Notes: Zářivka, hlavně její kompaktní verze, byla další alternativou žárovek, ale zcela ji nenahradila. Její delší životnost se v praxi nepotvrdila. A tak se používají tam, kde se svítí dlouho.

## Slide 10
Zářivka
4x nižší spotřeba energie oproti žárovce
Delší životnost
Složitá recyklace, obsahují rtuť
Dražší než klasické žárovky
Neměly by se často zhasínat a rozsvěcet
Výhody
Nevýhody
Notes: Bohužel obsahují nebezpečné těžké kovy a tím zatěžují životní prostředí. A díky likvidaci těchto látek se zářivky, chcete-li kompaktní žárovky, dostanou na stejnou energetickou úroveň, jako žárovky.

## Slide 11
Zářivka

## Slide 12
LED
21. století
Notes: V roce 1907 objevil Henry Joseph Round existenci jevu zvaného elektroluminiscence. Tento jev vysvětluje, proč LED dioda svítí. Pásmo spektra záření diody je závislé na chemickém složení použitého polovodiče.
Z principu funkce LED ale vyplývá, že nelze přímo emitovat bílé světlo. První diody červené barvy byly vyrobeny až v roce 1962, postupem času byly vyrobeny i diody zelené a modré barvy, z kterých se spojením dosáhlo bílého světla.
Protože není možné přímo emitovat bílé světlo, musí bílé LED používat luminofor. Některé bílé LED emitují modré světlo, část tohoto světla je přímo na čipu luminoforem transformována na světlo žluté a díky aditivnímu mísení těchto barev vzniká bílá. Jiné typy bílých LED emitují UV záření, které je přímo na čipu luminoforem transformováno na bílé světlo.

## Slide 13
LED
První LED dioda byla vyrobena v roce 1962, ale první použitelná LED žárovka na to čekala dlouhých 40 let.
Funkce LED spočívá v průchodu proudu PN přechodem v propustném směru, dochází tak k vyzařování (emisi) určitého světelného spektra. Toto spektrum světla dále ovlivňujeme pomocí Luminoforu.
Notes: V roce 1907 objevil Henry Joseph Round existenci jevu zvaného elektroluminiscence. Tento jev vysvětluje, proč LED dioda svítí. Pásmo spektra záření diody je závislé na chemickém složení použitého polovodiče.
Z principu funkce LED ale vyplývá, že nelze přímo emitovat bílé světlo. První diody červené barvy byly vyrobeny až v roce 1962, postupem času byly vyrobeny i diody zelené a modré barvy, z kterých se spojením dosáhlo bílého světla.
Protože není možné přímo emitovat bílé světlo, musí bílé LED používat luminofor. Některé bílé LED emitují modré světlo, část tohoto světla je přímo na čipu luminoforem transformována na světlo žluté a díky aditivnímu mísení těchto barev vzniká bílá. Jiné typy bílých LED emitují UV záření, které je přímo na čipu luminoforem transformováno na bílé světlo.

## Slide 14
LED
Dlouhá životnost
Odolnost vůči nárazům
Neobsahuje žádné nebezpečné látky
Časté zapínání a vypínání neovlivňuje životnost
Velmi dobré použití v designu
Malý vyzařovací úhel
Pořizovací cena LED žárovek
Výhody
Nevýhody
Notes: LED diodové žárovky jsou v současné době nejmodernějším dostupným zdrojem světla. Vzhledem k zcela odlišným konstrukčním parametrům, nelze LED žárovky přímo porovnávat s klasickými vláknovými žárovkami. LED dioda je obecně více bodová a nerozptyluje světlo jako klasická žárovka. Otázka svítivosti je dána subjektivním vnímáním jednotlivce a konkrétní aplikaci osvětlení (umístění, účel osvětlení apod.).

## Slide 15
LED
Barva světla – je dána vlnovou délkou.
Světelný tok - Jednotkou světelného toku je lumen [lm].
Světelná účinnost - Jednotkou je (lm/W).
Intenzita osvětlení – Jednotkou je lux [lx].
Notes: Světelný tok, se někdy udává jako světelný výkon. Je to označení pro světelnou energii, kterou vyzáří zdroj světla za jednotku času. Tato energie je posuzována z hlediska citlivosti oka na různé vlnové délky světla. Jednotkou je Lumen.
Světelná účinnost udává hodnotu celkového světelného výkonu při spotřebě 1Watt. Pomocí této veličiny lze porovnávat účinnosti jednotlivých LED žárovek. Čím vyšší účinnost, tím je LED žárovka úspornější. Jednotka je Lumen na Watt.
Barva světla je dána vlnovou délkou a označuje se lambdou. V našem případě jsme zvolili takzvané studené světlo o teplotě barvy 5 000 Kelvinů.

## Slide 16
LED
Technologický vývoj jednotlivých světelných zdrojů:
Notes: Zde vidíte technologický vývoj jednotlivých světelných zdrojů a jejich vzrůstající účinnost.

## Slide 17
LED

## Slide 18
LED
Praktická část
Notes: Na desku plošných spojů byla umístěna dvě samostatná světla, aby se zvýšil světelný výkon. Deska je zabudovaná do krabičky po nouzovém osvětlení od firmy Trevos.

## Slide 19
LED světlo
Počet LED diod je dán úbytkem napětí.
LED je náchylná na změnu protékajícího proudu.
Notes: Jako soutěžní výrobek jsme si vybrali LED světlo. Jedná se o sériově zapojených 85 ledek s tranzistorovým omezovačem proudu. Usměrněné síťové napětí je přivedeno na sériový řetězec LED diod, každá o svítivosti 14 kandelu. Aby se proud tekoucí LED diodami neměnil, je na odporu R1 snímán úbytek napětí, který otevírá, nebo přivírá tranzistory.

## Slide 20
Výroba
Osazení součástek
Notes: Na desku plošných spojů byla umístěna dvě samostatná světla, tedy 2 x 85 ledek, aby se zvýšil světelný výkon. Deska je zabudovaná do krabičky po nouzovém osvětlení od firmy Trevos.

## Slide 21
Výroba
LED diody na krajích jsme ohnuli, abychom zvýšili vyzařovací úhel celého světelného tělesa
Notes: Jelikož mají ledky malí vyzařovací úhel, v našem případě 20°, tak jsme krajní ledky ohnuly, abychom zvýšili vyzařovací úhel celého svítidla.

## Slide 22
Výroba
Testování LED světla
Notes: Pár fotek našeho výrobku. Při osazování, testování a jako finální výrobek.

## Slide 23
Úspora spotřeby energie
Normové množství znečišťujících látek v kg/MWh
Typ znečišťující látky |  | kotel ZP | kotel dřevo | Elektřina systémová | Kotel HU pevný | kotel HU mostecké
Tuhé látky | (kg/MWh) | 0,002 | 3,339032 | 0,09253571 | 2,539286 | 2,01071429
SO2 | (kg/MWh) | 0,001 | 0,267121 | 1,74777143 | 4,792857 | 4,30357143
NOx | (kg/MWh) | 0,168 | 0,801368 | 1,48463571 | 0,610714 | 0,60714286
CO | (kg/MWh) | 0,034 | 0,267121 | 0,14035714 | 9,157143 | 9,15714286
CxHy | (kg/MWh) | 198,429 | 0,237739 | 0,13928571 | 2,035714 | 1,80357143
CO2 | (kg/MWh) | 198,4 | 0 | 1160,71429 | 357,1429 | 357,142857
Notes: Zde máme tabulku normového množství emisních látek. V našem případě použijeme data pro energii elektrickou.

## Slide 24
Úspora spotřeby energie
Uspořená energie | MWh
 | 0,14
Množství znečišťujících látek přepočtené na množství energie kg pro jedno světlo.
Typ znečišťující látky |  | kotel ZP | kotel dřevo | Elektřina systémová | Kotel HU pevný | kotel HU mostecké
Tuhé látky | kg | 0,000 | 0,4674645 | 0,012955 | 0,3555 | 0,2815
SO2 | kg | 0,000 | 0,037397 | 0,244688 | 0,671 | 0,6025
NOx | kg | 0,024 | 0,1121915 | 0,207849 | 0,0855 | 0,085
CO | kg | 0,005 | 0,037397 | 0,01965 | 1,282 | 1,282
CxHy | kg | 27,780 | 0,0332835 | 0,0195 | 0,285 | 0,2525
CO2 | kg | 27,8 | 0 | 162,5 | 50 | 50
Notes: Za školní rok by naše světlo uspořilo na jedné staré zářivce 136 kWh, což dělá ušetřeného až 162 kg oxidu uhličitého.

## Slide 25
Úspora spotřeby energie
Množství znečišťujících látek přepočtené na množství energie kg pro celou školu.
Uspořená energie | MWh
 | 64,4
Typ znečišťující látky |  | kotel ZP | kotel dřevo | Elektřina systémová | Kotel HU pevný | kotel HU mostecké
Tuhé látky | kg | 0,131 | 208,78968 | 5,78625821 | 158,7815 | 125,729964
SO2 | kg | 0,063 | 16,7031029 | 109,288147 | 299,6974 | 269,102321
NOx | kg | 10,509 | 50,1095321 | 92,8342712 | 38,18796 | 37,9646429
CO | kg | 2,102 | 16,7031029 | 8,77653214 | 572,5961 | 572,596143
CxHy | kg | 12407,739 | 14,8658375 | 8,70953571 | 127,2932 | 112,777321
CO2 | kg | 12407,7 | 0 | 72579,4643 | 22332,14 | 22332,1429
Notes: Na celé škole by za školní rok uspořilo přes 64 MWh energie, což dělá 72,5 tuny ušetřeného oxidu uhličitého, který je obecně považován za hlavní příčinu globálního oteplování.

## Slide 26
 | Zářivka | LED světlo
Výkon (W) | 36 | 8,3
Napětí (V) | 230 | 230
Proud (A) | 0,4 | 0,036
Intenzita osvětlení (lux) | Až 60 (Ø 46) | Až 120 (Ø 51)
Spotřebovaná el. energie (Wh) | 92 | 8,3
Wh/7 hod | 644 | 58
kWh (školní rok) | 149,4 | 13,46
Pořizovací cena (Kč) | 450 | 1150
Cena za energie za rok | 822 Kč | 74 Kč
Počet světel na naší škole (cca) | 460 | 
Měření a výpočty
Porovnání naměřených a vypočítaných hodnot
Výpočty jsou brány při ceně 1 kWh 5,50 Kč.
Notes: Zde je porovnání našeho LED světla se zářivkou. Pořizovací cena je sice víc jak dvojnásobná, ale vložená investice se vrátí už za 1,5 roku.

## Slide 27
Měření a výpočty
Porovnání osvětlení chodby s LED a zářivkovým tělesem.
Notes: Ač je naše světlo vybaveno frenelovou čočkou, rozptyl není do všech stran rovnoměrný. A tak po dlouhém testování jsme zvolili stejný systém osvětlení, jako je například využit na vlakovém nádraží zde v Hradci Králové. Tedy, že světlo svítí do stropu. Dosáhli jsme tak lepšího rozptýlení světla na chodbě.

## Slide 28
Měření a výpočty
Porovnání čitelnosti textu s LED a zářivkovým tělesem.
Notes: Vnímání textu je sice subjektivní, ale našemu figurantovi se při čtení novin LED osvětlení zamlouvalo mnohem více, než zářivkové osvětlení.

## Slide 29
Měření a výpočty
Porovnání barevného podání s LED a zářivkovým tělesem.
Notes: I barevné podání bylo s LED světlem věrnější, než se zářivkou. Je to hlavně dáno tím, že je použito takzvaně studené světlo.

## Slide 30
Autoři projektu:
Tomáš Ondráček
Vladimír Horák
Honza Poisl
Vedoucí projektu:
Daniel Ulrich
ENERSOL 2012
Děkujeme za pozornost
Notes: Pro nás to byl malý krůček, ale velký skok pro budoucnost LED osvětlení.
Děkuji za pozornost.